22. tétel: Területszámítás elemi úton és integrálszámítás felhasználásával

A terület tulajdonságai:

- Az 1 egység oldalú négyzet területe 1 területegység.

- Egybevágó síkidomok területe egyenlő.

- Ha egy síkidom egy másik belsejében van, akkor ennek területe kisebb mint a másiké.

- Ha egy síkidomot véges sok részre vágunk, akkor a részek területének összege megegyezik az eredeti síkidom területével. Ebből következik, hogy ha egy síkidomot átdarabolunk, a területe nem változik meg.

Sokszögek területe:

Téglalap:

- Adott a és b oldalú téglalap területe: T=a*b

Tétel: Az állítás segédtétel segítségével bizonyítható: ha két téglalap egyik oldala megegyezik és másik oldaluk aránya m1:m2, akkor T1:T2= m1:m2.

|  | Bizonyítás: osszuk fel m1-et n egyenlő részre, így n db egyenlő területű kis téglalapot kapunk, melyeknek alapja a, magassága m1/n, vagyis területül éppen T1/n. A második, szintén a alapú téglalapba helyezzünk el k db-ot a kis téglalapokból úgy, hogy k db még biztosan elférjen, de k+1 már semmiképp. Tehát m2-re felírható: osszuk le m1-gyel: |
| --- | --- |

Ugyanígy felírható T2-re

tehát  és  ugyanabba az 1/n hosszúságú intervallumba esik, vagyis:

minden n-re, s mivel n tetszőleges nagy lehet, ezért , vagyis a területek és a magasságok aránya megegyezik.

|  | Ebből már belátható, hogy egy olyan téglalap területe, melynek egyik oldala az egység, a másik oldala a, éppen T=1*a és az a alapú 1 egység magas, valamint a alapú és b magasságú téglalap összehasonlításából belátható, hogy egy a és b oldalú téglalap területe: T=a*b |
| --- | --- |

Háromszög:

Tétel: Adott a alapú és ma magasságú háromszög területe:

Bizonyítás:

Derékszögű háromszög esetén:

| , ahol a és b befogók. Ez könnyen belátható, hiszen az a és b oldalú téglalapot bármelyik átlója 2 egybevágó derékszögű háromszögre bontja. |  |
| --- | --- |

Hegyesszögű háromszög esetén

| A magasság 2 derékszögű háromszögre bontja az eredeti háromszöget. A derékszögű háromszögek területének összege adja az ABC háromszög területét. |  |
| --- | --- |

Tompaszögű háromszög esetén

| Ebben az esetben az ABC háromszög területe 2 derékszögű háromszög területeként kapható meg: |  |
| --- | --- |

Egyéb képletek:

Tétel:

|  | Bizonyítás: az ábrán látható módon három részre osztjuk a háromszöget, mindegyik kis háromszög magassága r, mivel az érintési pontba húzott sugár mindig merőleges az érintőre, és mindegyik kis háromszög alapja az a, b, c oldalak egyike. Ha a három háromszög területét összeadjuk, éppen az eredeti háromszög területét kapjuk: (Ez a tétel az érintősokszögekre általánosítható) |
| --- | --- |

- Az a oldalú szabályos háromszög területe:

Paralelogramma

- Adott a alapú és ma magasságú paralelogramma területe:

- Az átlót behúzva két egybevágó háromszögre oszthatjuk fel a paralelogrammát. Ezeknek a területe . A két terület összege pontosan .

- Egyéb képletek:

Trapéz:

- Adott a és c alapú, m magasságú, trapéz területe:

Deltoid:

- Adott e és f átlókkal rendelkező deltoid területe: (Minden olyan négyszögre igaz, melynek átlói merőlegesek egymásra.)

Általános négyszög:

- Adott e, f átlójú és  közbezárt szögű négyszög területe:

Sokszög:

- Minden sokszög felbontható háromszögekre, így bármely sokszög területe megegyezik a keletkező háromszögek területének összegével.

Kör:

- A kör területét hozzá és beleírt sokszögek területével közelítjük. A kör területe arányos a sugár négyzetével, az arányossági tényező egy irracionális szám, a .

- Tehát a kör területe:

Kör részei:

- A körcikkek területe arányos a központi szöggel, tehát  , ahol i a körcikk ívhossza.

„Görbe alatti terület” számítása integrálszámítással:

A határozott integrál fogalma:

- Legyen f  az  intervallumon értelmezett folytonos függvény. Osszuk fel az intervallumot x1; x2;…;xn-1 osztópontokkal n részre, ahol x0=a és xn=b. Ha az intervallum részeinek hosszát megszorozzuk az f függvény adott intervallumban felvett legkisebb m1; m2; m3;…mn függvényértékekkel, és a kapott szorzatokat összeadjuk, megkapjuk a görbe alatti terület alsó közelítő összegét. Az alsó összeg jele sn.

Hasonlóan az f függvény adott intervallumban felvett legnagyobb M1; M2;…Mn függvényértékeivel elkészíthetjük az n. felső közelítő összeget, Sn-t.

Definíció: Az  intervallumon értelmezett f folytonos függvényt határozottan integrálhatónak nevezzük, ha egyetlen olyan szám létezik, amely nem nagyobb egyetlen felső összegnél és nem kisebb egyetlen alsó összegnél sem. Ezt a számot az f függvény  intervallumon vett határozott integráljának nevezzük, jele:

A terület mindig pozitív, de a határozott integrál előjeles mennyiség. Ezt az ellentmondás feloldhatjuk a következőképpen:

Ha a görbe az x tengely felett halad, a görbe alatti terület egyenlő a határozott integrállal. Ha a görbe az x tengely alatt halad, a görbe alatti terület a határozott integrál ellentettje. Ha a görbe az x tengely mindkét felén halad, akkor a terület meghatározásához célszerű az intervallumot a függvény zérushelyeinél feldarabolni, és az így kapott részintervallumokra külön-külön meghatározni a görbe alatti területet.

Térjünk ki a primitív függvényre is:

Az I (véges vagy végtelen) intervallumon értelmezett f függvény primitív függvényének nevezzük az F függvényt, ha F'(x)=f (x) teljesül bármely   esetén. (Azaz ha F deriváltja az eredeti f függvény.)

Ha egy F(x) függvény primitív függvénye f(x)-nek, akkor F(x)+C is az, ahol C tetszőleges valós szám, hiszen konstans hozzáadása a deriváltat nem változtatja meg, a konstans deriváltja 0. Összefoglalva tehát egy függvénynek végtelen sok primitív függvénye van, de ezeket konstans hozzáadásával megkapjuk egymásból.

A Newton-Leibniz tétel alapján: , ahol F(x) az  intervallumon értelmezett folytonos f(x) függvény egy primitív függvénye.

Pl. parabolikus háromszög területe

Alkalmazások:

- Mindennapi életünkben előforduló matematikai problémák, gyakran a területszámítással állnak kapcsolatban. (Például, ha ismerjük kertünk oldalhosszait, akkor hány m2  területet kell befüveznünk…)

- Fizika feladatok: A görbe alatti terület meghatározásával (integrálszámítással) határozható meg pl. a munka.

- Felszínszámítás

- Földmérés